## Slide 1: Administração e serviços de redes
Aula 05: Servidor FTP
Prof. Msc. Diovani Milhorim

## Slide 2: Servidor FTP – File Transport Protocol
FTP significa File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos), e é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos sendo uma das mais usadas na internet.
É o padrão da pilha TCP/IP para transferir arquivos, é um protocolo genérico independente de hardware e do sistema operacional e transfere arquivos por livre arbítrio, tendo em conta restrições de acesso e propriedades dos mesmos.
O protocolo é especificado na RFC 959 de 1985

## Slide 3: Servidor FTP – File Transport Protocol

## Slide 4: Servidor FTP – File Transport Protocol
Utiliza o protocolo FTP sobre uma conexão TCP
Serviço transparente.
Transferência autenticada: Informações sobre o usuário

## Slide 5: Servidor FTP – File Transport Protocol
Permite operações de visualização e alteração de estrutura de arquivos
A sessão é um resultado de uma operação de comandos entre o FTP cliente e o servidor.
Utiliza de um mecanismo adicional de segurança que é a criação de um segundo canal de comunicação.
Utiliza a porta 21 para troca de comandos (padrão). Porta 20 para transferência de dados

## Slide 6: Servidor FTP – Conexão de dados
FTP Server
Cliente
Comando
Porta N
Porta 20
Porta 21
Porta N + 1
Dados
Porta efêmera

## Slide 7: Servidor FTP – File Transport Protocol
Passivo x Ativo
Conexão ativa
  Cliente Informa PORT N + 1 para server
  Cliente escuta na porta N + 1
  Servidor conecta na porta ( porta 20  porta N +1)
Problema: Firewall pode droppar conexão achando que é uma conexão não solicitada
  Solução: conexão passiva

## Slide 8: Servidor FTP – File Transport Protocol
Passivo x Ativo
Conexão passiva
  Cliente usa PASV ao invés de PORT
  Servidor abre uma porta efêmera local X
  Servidor informava cliente PORT X
  Cliente conecta no server na porta X para transferência de dados
Problema de firewall resolvido!

## Slide 9: Servidor FTP – File Transport Protocol
Passivo x Ativo
Conexão ativa
  Cliente Informa PORT N + 1 para server
  Cliente escuta na porta N + 1
  Servidor conecta na porta ( porta 20  porta N +1)
Problema: Firewall pode droppar conexão achando que é uma conexão não solicitada
  Solução: conexão passiva

## Slide 10: Servidor FTP – File Transport Protocol
Conexão autenticada x anônima
Autenticada
  Login / Password
Anônima
  Login “anonymous”
  Senha: your mail
  Acesso ao pub
  Impõe algum tipo de restrição ou controle

## Slide 11: Servidor FTP – File Transport Protocol
Características
Especificação do formato dos arquivos a serem transferidos:
  ASCII
    modo texto
    Impróprio para dados numéricos
  BINário
    modo binário
    Transferência de arquivos em geral

## Slide 12: Servidor FTP – File Transport Protocol
Comandos mais utilizados:
Comando Argumento Significado
CWD dir Altera o diretório
DELE file Remove arquivo
MKD dir Cria o diretório dir
PWD --- Mostra o diretório corrente
GET file Transfere dados para o sistema local
LIST (dir) Lista o conteúdo do diretório
PUT file Salva dados local para o remoto
PORT addr Informa ao remoto a porta do sistema local
TYPE (I,A) Informa transferência binária(I) ou ASCII (A)
QUIT --- Encerra conexão de controle

## Slide 13: Servidor FTP – File Transport Protocol
Acesso ao servidor: linha de comando
Pode ser usado um browser como cliente
  ftp:// [username] : [password] @ [servidor]
Pode ser usado um cliente gráfico específico
  Exemplo: cutefp, smartftp, ws_ftp
Pode ser usada linha de comando do SO
  Comando ftp

## Slide 14: Servidor FTP – File Transport Protocol
Acesso ao servidor: softwares interface gráfica
Interface gráfica do filezilla. (fonte: filezilla-project.org)

## Slide 15: Servidor FTP – File Transport Protocol
Exemplo de conexão.
Acesso ao servidor: exemplo de conexão
C:\Users\Ober>ftp 10.10.10.10
Conectado a 10.10.10.10.
220 "FTP service em acme at URI."
Usuário (10.10.10.10:(none)): ober
331 Please specify the password.
Senha:
230 Login successful.
ftp> pwd
257 "/"
ftp> lcd c:\temp
A pasta local agora é C:\temp.
ftp> bin
200 Switching to Binary mode.
ftp> hash
Imprimindo a marca # para Ligado ftp: (2048 bytes/marca #) .
ftp> put figura.gif
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Ok to send data.
##
226 File receive OK.
ftp: 4493 bytes enviados em 0,00Segundos 4493000,00Kbytes/s.
ftp> get arquivo.zip
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for arquivo.zip (4493 bytes).
##226 File send OK.
ftp: 4493 bytes recebidos em 0,38Segundos 11,85Kbytes/s.
ftp> quit

## Slide 16: Servidor FTP – File Transport Protocol
Atividade:
Utilizando o prompt de comando do seu sistema windows realize conexão ao servidor ftp informado pelo professor e faça upload de arquivo texto que contenha gravado seu nome completo. Em seguida faça download do arquivo disponível no servidor.
No sistema linux instale e teste o servidor proftp.