## Slide 1: Administração e serviços de redes
Aula 09: Diagnóstico e soluções de problemas
Prof. Msc. Diovani Milhorim

## Slide 2: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
  Casos onde não se consegue estabelecer link (enlace).
    Normalmente a causa é física (cabeamento ou interface física de rede).
    Teste usuais são de inspeção de equipamentos e cabeamentos
    Verificação de reconhecimento e funcionamento da interface de rede no sistema operacional hospedeiro.
Serviço indisponível
    Quando o serviço ou host não é reconhecido apesar do sistema físico estar em funcionamento.
    Causas normalmente são:
      Rotas
      DNS
      Portas bloqueadas (firewall)
      Serviços mau configurados.

## Slide 3: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
Testes físico
  Inspeção de cabeamento.
    Conectividade ponta a ponta
  Inspeção de interfaces de rede (link)
    Link ativo
    Interface ativada
    Reconhecida pelo sistema operacional
  Inspeção de ativos de rede.
    Teste de portas
    Teste de funcionamento
Testes lógicos
  ICMP – ping e traceroute

## Slide 4: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
Testes físico
  Inspeção de cabeamento.
    Conectividade ponta a ponta
      Verificação de continuidade elétrica (multímetro – passagem de corrente)
      Testadores de cabos de rede (multiteste)

## Slide 5: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
  Inspeção de interfaces de rede (link)
    Link ativo
      Verificação visual dos leds que indicam atividade na interface
    Interface ativada
      Verificação no sistema operacional. Interface UP?
    Reconhecida pelo sistema operacional
      Verificação no sistema operacional.

## Slide 6: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
  Inspeção de ativos de rede.
    Teste de portas
      Verificação de leds de atividade
      Troca de porta (geralmente por outra porta reconhecidamente em funcionamento.
    Teste de funcionamento
      Equipamento está ligado?
      Quando gerenciável está respondendo?
      Permite conexão para gerenciamento?
      Existe possibilidade de substituição por equipamento backup?

## Slide 7: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
Testes lógicos
  ICMP – Inter Connection management protocol (camada de rede OSI)
    ping
    traceroute

## Slide 8: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
Testes lógicos
O PING é um comando que é utilizado para descobrirmos se uma placa de rede esta respondendo ou não, ou seja, se um computador está ligado ou não. Muitos profissionais da área (até mesmo experientes) acreditam que o PING é uma ferramenta de teste que realiza testes de conectividade, o que na realidade não é, o PING é uma ferramenta de testes de rede. Quando se deseja realizar testes de conexão devemos utilizar outra ferramenta como o TELNET e o NETSTAT.
O PING se limita a camada de rede do modelo OSI e caso no firewall do host de destino existe uma regra que bloqueie o sinal do PING o teste não será realizado.
Utilizando o PING você também realizar consultas de nome a um servidor DNS da sua organização com a seguinte sintaxe:
PING – a IP_DO_COMPUTADOR_REMOTO

## Slide 9: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
Testes lógicos
O PING:

## Slide 10: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
Testes lógicos
O TRACERT e o PATHPING nada mais são do que versões mais robustas do PING, com o seu uso voltado para a resolução de problemas de roteamento, como quando você não consegue acessar um recurso em outra filial da empresa ou até mesmo a internet.
Ambos os comandos enviam pacotes para cada nó de rede no caminho da origem e destino o que nos permite visualizar em qual é o último roteador dessa rota esta com problema. Além da utilização para resolução de problemas de roteamento os comandos TRACERT e PATHPING nos permitem conhecer a rota que os pacotes dentro da nossa rede tomam entre a origem e o destino, o que nos auxilia na construção da documentação da rede caso não exista.

## Slide 11: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
Testes lógicos: O TRACERT e o PATHPING

## Slide 12: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
Testes lógicos: O TRACERT e o PATHPING

## Slide 13: Diagnóstico
Problemas típicos
Conectividade:
Testes lógicos: O TRACERT e o PATHPING
A diferença básica entre o PATHPING e o TRACERT é que o PATHPING ao término das suas requisições ele monta uma estatística sobre o percurso percorrido, já o TRACERT não te nenhuma informação adicional.

## Slide 14: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NSLOOKUP
  DIG
  TELNET
  NETSTAT

## Slide 15: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NSLOOKUP
NSLOOKUP
O NSLOOKUP é uma ferramenta utilizada para resolução de problemas associados a DNS (sistema de resolução de nomes). O NSLOOKUP realiza consultas a/aos servidores de nomes da sua rede e retorna todos os IPs dos registros do tipo A ou AAAA (IPv6) associados aquele nome. E os registros de CNAME (Alias).

## Slide 16: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NSLOOKUP
NSLOOKUP
Sintaxe nslookup

## Slide 17: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NSLOOKUP
NSLOOKUP
Sintaxe nslookup Wikipedia, exemplo do uso do alias

## Slide 18: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  DIG
O comando DIG é um comando Linux/Unix (pode ser instalado no Windows ) que possui a mesma função do NSLOOKUP e é muito simples de se obter as informações sobre os registros DNS de um determinado endereço.
Relatório muito mais detalhado do que o do NSLOOKUP.

## Slide 19: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  DIG – consulta de servidor de e-mail (mx)

## Slide 20: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  DIG – consulta de recursos A ou AAA

## Slide 21: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  DIG – consulta de recursos CNAME

## Slide 22: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  DIG
  Para utilizar o DIG no Windows é necessário ter o BIND instalado, esse pode ser baixado em http://www.isc.org/software/bind. Não é necessário instalar o serviço de DNS do DIG no computador apenas os utilitários.

## Slide 23: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  TELNET
O TELNET é um protocolo de rede que trabalha na Camada 7 do modelo OSI (camada de aplicação).
Software usado basicamente para a realização de testes de conectividade. Esses testes indicam se um serviço de rede (FTP, DNS, HTTP e outros) estão em funcionamento ou não.
Sintaxe: TELNET ip_do_destiono PORTA

## Slide 24: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  TELNET – saída de uma falha de conexão

## Slide 25: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  TELNET – conexão utilizando o putty

## Slide 26: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  TELNET – Possíveis problemas de conexão
O pacote não chegou ao destino: Nesse caso o TRACERT ou PATHPING ajudarão a descobrir isso porque eles verificam todos os roteadores do caminho entre a origem e o destino. Caso o TRACERT e o PATHPING não apresentrarem falhas poderá existir algum tipo de bloqueio de firewall para o protocolo ICMP Echo Request que é o protocolo utilizado pelo PING
Caso você esteja utilizando o nome do servidor no lugar do IP, podemos estar enfrentando um problema na resolução de nomes onde o NSLOOKUP ou DIG poderão ajudar
Existe uma aplicação que realize a escuta nessa porta, porém não há liberação no firewall para essa aplicação. Nesse caso é necessário utilizar o NETSTAT para sabermos qual status da conexão.

## Slide 27: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NETSTAT
  A funcionalidade do NETSTAT é a de listar todas as conexões em um determinado sistema.
  Possui opções que permitem filtrar conexões por tipo, porta e uso.
  Disponível em sistemas linux/unix e Microsoft windows.
  Sintaxe: netstat -<flags>

## Slide 28: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NETSTAT- estados de conexão

## Slide 29: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NETSTAT – opção n
  A opção -n faz com que o comando ignore a resolução de nomes e exiba apenas os endereços IP’s do destino e origem

## Slide 30: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NETSTAT – opção a
  O comando netstat com a opção –a exibe todas as portas de conexões e de escuta (listening).

## Slide 31: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NETSTAT – opção -e
  netstat –e: Esta opção exibe estatísticas sobre a interface Ethernet do computador

## Slide 32: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NETSTAT – opção -s
  netstat –s: Exibe estatística por protocolo. Por padrão, são mostradas estatísticas para TCP, UDP, ICMP e IP.

## Slide 33: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NETSTAT – opção -p
  netstat –p: Mostra conexões para o protocolo especificado por protocolo, que pode ser tcp ou udp. Se utilizado com a opção -s para exibir estatísticas por protocolo, protocolo pode ser tcp, udp, icmp ou ip.

## Slide 34: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NETSTAT – opção -r
  netstat –r: exibe o conteúdo da tabela de roteamento do computador (tabela arp).

## Slide 35: Diagnóstico
Problemas típicos
Serviços indisponíveis:
Testes lógicos
  NETSTAT – opção -p ( no sistema windows será opção –t)
  netstat –p: A opção intervalo: Você pode definir um intervalo, dentro do qual as estatísticas geradas pelo comando netstat serão atualizadas.