## Slide 1: Comunicações móveis
Aula 02
Elementos básicos de uma rede celular
Prof. Diovani Milhorim

## Slide 2: Elementos de uma rede celular
Estação Base
  Alocação de canais
  Realização de chamadas
  Canais de comunicação
Estação Móvel
  Comunicação full-duplex
  Mensagens de controle
Central de Comutação Móvel
  Interligação entre conjunto de células

## Slide 3: Elementos de uma rede celular
Primeira Geração (1G)
  Analógica
  Comutação por circuito
  Voz
  Tecnologia FDMA (Frequency Division Multiple Access)
  Padrão AMPS (Advanced Mobile Phone System)

## Slide 4: Elementos de uma rede celular
Segunda Geração (2G)
  Digital
  Comutação por circuito
  Mensagem
  Taxa de transmissão 14 Kbps
  TDMA (Time Division Multiple Acess)
  CDMA (Code Division Multiple Access)
  GSM (Global System for Mobile Communications)

## Slide 5: Elementos de uma rede celular
Entre Gerações (2,5G)
  Digital
  Comutação por pacotes
  Internet
  Taxa de transmissão 144 Kbps
  GPRS (General Packet Radio Service)
  EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
  CDMA - 2000 1X

## Slide 6: Elementos de uma rede celular
Terceira Geração (3G)
  Digital
  Comutação por pacotes
  Multimídia
  Taxa de transmissão 384 Kbps – 2Mbps
  UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service)
  CDMA 1xEV-DO (Evolution, Data-Optimized)
  CDMA 1xEV-DV (Evolution, Data and Voice)
  HSDPA/HSUPA High-Speed Downlink/uplink Packet Access

## Slide 7: Elementos de uma rede celular
Características:
Reuso de Freqüência
  Alocação e reuso dos canais através da área de cobertura
  Cada estação base do cluster
  utiliza grupos de canais
  diferentes dos vizinhos

## Slide 8: Elementos de uma rede celular
Características:
Controle de Potência
  Economia de bateria
  Diminuição da relação S/I de link reverso
    S nível de sinal desejado
    I nível total de interferência

## Slide 9: Elementos de uma rede celular
Características:
Roaming
  Capacidade de obter conectividade em áreas fora de onde está registrado
  Chamada local X chamada longa distância
  Compatibilidade de sistemas entre centrais

## Slide 10: Elementos de uma rede celular
Características:
Interferência
  Cocanal
    Reuso de um mesmo conjunto de freqüências
    Espaçamento entre células
  Canal adjacente
    Sinais presentes em uma faixa de freqüência adjacente
    Filtragem e correta alocação de canais

## Slide 11: Elementos de uma rede celular
Características:
Handoff
  Verificação da qualidade de transmissão
    Sinal/Ruído do tom SAT (Supervisory Audio Tone)
    Sinal de Radiofreqüência RSSI (Radio Signal Strength Indications)

## Slide 12: Elementos de uma rede celular
Qualidade de serviço (QOS):
Probabilidade de bloqueio de nova chamada de voz
Probabilidade de término forçado na transição
Probabilidade de chamada não ser completada
Desvio de serviço

## Slide 13: Elementos de uma rede celular
Arquitetura de uma rede de telefonia móvel simplificada

## Slide 14: Elementos de uma rede celular
Central telefônica.

## Slide 15: Elementos de uma rede celular
Home location register:
  Modelo de pagamento (pré-pago, pós-pago, dados, etc...)
  Serviços que podem ser utilizados pelo usuário.
  Serviços de rede inteligente.
    Transferência
    Conferência
    Não pertube.
  Serviços de valor adicionados
    Acessos a URAs específicos (voice mail, recarga, etc..)
    SMS
    Wap
    Dados por pacotes (GPRS, Email, Internet, etc...)

## Slide 16: Elementos de uma rede celular
Home location register:
  Tipos de ligações que podem ser realizadas pelo assinate
    Locais.
    Longa distânica
    Internacional
    à cobrar
    Números gratuitos (0800)
    Números de emergência (190)
    Precificação diferenciada (0300)
  Tipod de ligações que podem ser recebidas
    Local
    Longa distânica
    Internacional
    à cobrar.

## Slide 17: Elementos de uma rede celular
Visitor location register:

## Slide 18: Elementos de uma rede celular
Estação rádio base e seus controladores:

## Slide 19: Elementos de uma rede celular
Estação rádio base e seus controladores:

## Slide 20: Elementos de uma rede celular
Aparelhos celulares móveis:

## Slide 21: Elementos de uma rede celular
Aparelhos celulares móveis:

## Slide 22: Elementos de uma rede celular
Sinalização de redes: