## Slide 1: Redes de comunicação Aula 04
Prof. Msc. Diovani Milhorim

## Slide 2: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Os cabos de fibra óptica são usados para transmitir sinais digitais de dados em forma de pulsos modulados de luz.

## Slide 3: Meios de Transmissão
Fibra óptica
As linhas de fibra óptica são fios de vidro opticamente puro, tão finos quanto um fio de cabelo, que transmitem informação digital ao longo de grandes distâncias, também usadas na geração de imagens médicas e em inspeções de engenharia mecânica

## Slide 4: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Uma grande vantagem no uso de cabos de fibra é que eles são imunes a interferência eletromagnética, já que transmitem luz e não sinais elétricos, o que permite que sejam usados mesmo em ambientes onde o uso de fios de cobre é problemático.

## Slide 5: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Como os fios de fibra são muito finos, é possível incluir um grande volume deles em um cabo de tamanho modesto, o que é uma grande vantagem sobre os fios de cobre.
Como a capacidade de transmissão de cada fio de fibra é bem maior que a de cada fio de cobre e eles precisam de um volume muito menor de circuitos de apoio, como repetidores, usar fibra em links de longa distância acaba saindo mais barato.

## Slide 6: Meios de Transmissão
Fibra óptica

## Slide 7: Meios de Transmissão
Fibra óptica

## Slide 8: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Tubarão come cabo submarino?????

## Slide 9: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Vamos entender um pouco sobre reflexão??

## Slide 10: Meios de Transmissão
Fibra óptica - conceitos
Índice de refração
As letras n1 e n2 na figura denotam os chamados Índices de Refração, que variam conforme os diferentes meios.
Define-se como sendo o Índice de Refração (n), a relação entre a Velocidade de Propagação da Luz no Vácuo (Cvac) e, a Velocidade de Propagação da Luz em um determinado material (Cmat ).
n = Cvac / Cmat

## Slide 11: Meios de Transmissão
Fibra óptica - conceitos
Índice de refração
Em 1621, um Físico Holandês, chamado Willebrord Snell (1591-1626), equacionou a relação entre os diferentes ângulos em que a Luz passa de um meio transparente a outro.
Quando um Raio de Luz passa de um meio transparente para outro sofre um deslocamento dado pela equação ao lado:
n1 .sen Oi = n2 .sen Or

## Slide 12: Meios de Transmissão
Fibra óptica - conceitos
Ângulo Crítico
Existe o chamado Ângulo Crítico tetaX, onde um Raio de Luz que incidir sobre uma superfície neste Ângulo, sofrerá um desvio, fazendo um Ângulo de 90° em relação a Normal e, portanto não penetrando no outro meio.

## Slide 13: Meios de Transmissão
Fibra óptica - conceitos
Ângulo Crítico
n1 sen 90 = n2 sen (ang. Crít)
ang Crít = arc.sen( n1 / n2 )

## Slide 14: Meios de Transmissão
Fibra óptica - conceitos
Confinamento da luz
Se um raio de Luz entrante sofrer uma primeira reflexão, segundo um determinado ângulo, refletir novamente e, assim sucessivamente conseguimos confinar este raio de luz e, conseguimos fazer com que este se propague.

## Slide 15: Meios de Transmissão
Fibra óptica - cabo óptico
Há várias camadas que fazem parte da estrutura essencial de um cabo de fibra óptica:
Proteção plástica
Fibra de fortalecimento (tração)
Revestimento interno (resina)
fibra ótica
  casca (cladding)
  núcleo (core)

## Slide 16: Meios de Transmissão
Fibra óptica - cabo óptico

## Slide 17: Meios de Transmissão
Fibra óptica - cabo óptico
Como a camada de refração não absorve nenhuma luz do núcleo, a onda de luz pode viajar grandes distâncias.
Entretanto, uma parte do sinal luminoso se degrada dentro da fibra, principalmente em razão de impurezas contidas no vidro.

## Slide 18: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Tipos de Fibra
Monomodo
Multimodo

## Slide 19: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Fibra Monomodo.
Possui um núcleo de 8 a 10 mícrons (milésimos de milímetro) de diâmetro;
Atendem um sinal (modo) por vez;
Fonte de luz geralmente é o laser
Pela menor dispersão, pode haver distâncias muito grandes entre transmissores (entre 30 e 50 km);
Largura da banda oferecida, que garante velocidades maiores na troca de informações.

## Slide 20: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Fontes de luz
laser
LED

## Slide 21: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Fibra Multimodo.
Possui um núcleo de 62,5 mícrons (milésimos de milímetro) de diâmetro;
Garantem a emissão de vários sinais ao mesmo tempo
geralmente utilizam LEDs para a emissão;
Esse tipo de fibra é mais recomendado para transmissões de curtas distâncias (até 2 km),
Elas são mais recomendadas para redes domésticas porque são muito mais baratas.

## Slide 22: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Fibra Multimodo.
Fibras multimodo podem ser classificas em:
Indíce degrau (step index)
Indíce gradiente (grade index)

## Slide 23: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Fibra Multimodo.
Fibras multimodo podem ser classificadas em:
Índice degrau (step index)
  Apresenta uma mudança acentuada do índice de refração na passagem do core para o cladding.
Índice gradiente (grade index)
  Apresenta uma mudança gradativa no índice de refração na passagem do core para o cladding.

## Slide 24: Meios de Transmissão
Fibra óptica
Fibra Multimodo - índices degrau e gradiente

## Slide 25: Meios de Transmissão
Fibra óptica
A fibra óptica é reconhecida pelo tamanho do core em relação ao cladding
Ex: Fibra 62.5/125 tem core de 62.5 mícron e cladding de 125 mícron.

## Slide 26: Meios de Transmissão
Fibra óptica
A comunicação de luz é unidirecional, por isso precisamos de duas fibras.
Transmissão (tx)
Recepção (Rx)
Uso de novas técnicas permite o uso em full-duplex (WDM)

## Slide 27: Meios de Transmissão
Fibra óptica - conectores
ST SC FC

## Slide 28: Meios de Transmissão
Fibra óptica - Equipamentos

## Slide 29: Meios de Transmissão
Fibra óptica - Equipamentos

## Slide 30: Meios de transmissão
DESAFIO!!!!!
Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir:
( ) A capacidade de transporte de informações das fibras ópticas é a mesma que a dos cabos metálicos. Todavia, a fibra óptica é mais leve e flexível, o que a torna mais eficiente.
( ) O índice de refração do núcleo da fibra deve ser maior que o índice da casca que a envolve.
( ) As fibras ópticas funcionam por meio do princípio da reflexão total da luz.
( ) A desvantagem das fibras ópticas é a interferência sofrida na presença de campos magnéticos.
( ) As fibras ópticas ainda não são amplamente utilizadas no cotidiano das pessoas por causa de seu alto preço de fabricação.

## Slide 31: Meios de transmissão
DESAFIO!!!!!
Um estudante de Física idealizou a possibilidade de construção de fibras ópticas a partir desses materiais. Assinale a alternativa em que a criação da fibra óptica não daria certo.
a) Núcleo: Gelo; Casca: Quartzo
b) Núcleo: Diamante; Casca: Quartzo
c) Núcleo: Rutilo; Casca: Diamante
d) Núcleo: Quartzo; Casca: Gelo
e) Núcleo: Diamante; Casca: Gelo

## Slide 32: Meios de transmissão
DESAFIO!!!!!
A respeito das fibras ópticas, marque a opção incorreta:
a) O índice de refração do núcleo da fibra é maior que o índice da casca.
b) As informações são transmitidas pela fibra óptica por meio de ondas eletromagnéticas.
c) Uma desvantagem das fibras ópticas é que elas são menos resistentes que os fios de cobre, também utilizados para transmissão de informações.
d) As fibras ópticas funcionam baseadas no princípio da reflexão total da luz, e os ângulos de entrada dos raios de luz na fibra são sempre menores que o ângulo limite.
e) As fibras ópticas possuem aplicações na medicina, telecomunicações, pesquisas espaciais etc.