## Slide 1: Redes de comunicação Aula 06 - Comutação
Prof. Msc. Diovani Milhorim

## Slide 2: Comutação
Topologia “Full-connected”
Em uma rede de topologia “full-connected” todos os dipositivos estão ligados aos outros por uma interface dedicada. Uma interface para cada dispositivo na rede.

## Slide 3: Comutação
Topologia “Full-connected”
Nesta topologia O número de linhas dedicadas ao interligarmos fisicamente estes nós se torna muito grande.

## Slide 4: Comutação
Topologia “Full-connected”
Isto torna-se rapidamente impraticável com o aumento do número de estações e de linhas necessárias
N. linhas = E x (E-1)/2
Além disso em cada nó necessita de (E-1) interfaces.

## Slide 5: Comutação
Topologia “Full-connected”
Número de linhas e interface necessárias:

## Slide 6: Comutação
Para tornar viável a comunicação entre um grande número de nós surge o conceito de rede de comunicação.
Trata-se acima de tudo de um serviço de transferência de dados entre nós.
Cada nó possui uma única interface ligada à rede, esta assegura a transferência de dados entre qualquer um dos nós que lhe estão ligados.

## Slide 7: Comutação
Numa rede de comunicação, cada nó possui apenas uma interface que usa para comunicar com qualquer um dos outros nós.
Cada nó ligado à rede possui um endereço único que o identifica, a rede lida com os endereços de forma a fazer chegar os dados ao nó correto.

## Slide 8: Comutação
Comutação:
Refere-se à alocação dos recursos da rede para a transmissão pelos diversos dispositivos conectados.

## Slide 9: Comutação
Comutação:
Tipos de Comutação:
Comutação de Circuitos
Comutação de Mensagens
Comutação de Pacotes

## Slide 10: Comutação
Comutação por circuito:
antes de ser enviada qualquer informação, procede-se ao estabelecimento duma ligação "física" ponta a ponta entre os terminais que pretendem comunicar.
Estabelece-se um "caminho físico " dedicado

## Slide 11: Comutação
Comutação por circuito:

## Slide 12: Comutação
Comutação por circuito:
Vantagens:
Garantia de recursos;
Disputa pelo acesso somente na fase de conexão;
Não há processamento nos nós intermediários (menor tempo de transferência);
Controle nas extremidades.

## Slide 13: Comutação
Comutação por circuito:
Desvantagens:
Desperdício de banda durante períodos de silêncio (problema para transmissão de dados)‏
Sem correção de erros
Probabilidade de bloqueio (Circuitos ocupados em um instante)

## Slide 14: Comutação
Comutação de mensagens:
Não é estabelecido nenhum caminho físico dedicado entre o emissor e receptor;
As mensagens são armazenadas nos nós para posterior reenvio, sao designadas do tipo "STORE and FORWARD ".
As mensagens só seguem para o nó seguinte após terem sido integralmente recebidas do nó anterior.

## Slide 15: Comutação
Comutação de mensagens:

## Slide 16: Comutação
Comutação de mensagens:
Não existe estabelecimento prévio de comunicação entre transmissor e receptor.
Existe um delay entre transmissão e recepção provocado pelo atraso da rede.
Não existe transmissão e recepção simultânea.

## Slide 17: Comutação
Comutação de mensagens:
Desvantagens:
Aumento do tempo de transferência das mensagens
Vantagens:
Maior aproveitamento das linhas de comunicação
Uso otimizado do meio

## Slide 18: Comutação
Comutação de pacotes:
Não há estabelecimento de nenhum caminho físico dedicado entre o emissor e o receptor;
Assemelha-se a comutação de mensagens, contudo as informações a serem enviadas são quebradas em pacotes(unidades de tamanho limitado);
Cada pacote contém um cabeçalho com informação que permite o seu encaminhamento pela rede;

## Slide 19: Comutação
Comutação de pacotes:

## Slide 20: Comutação
Comutação de pacotes:
Os pacotes são comutados individualmente e enviados de nó para nó entre a origem e o destino (store and forward;
Pacotes pertencentes a mesma mensagem podem seguir caminhos diferentes até chegar ao destino.
O enlace de ligação entre dois nós consecutivos é agora compartilhado por pacotes de outras proveniências e com outros destinos.

## Slide 21: Comutação
Comutação de pacotes:

## Slide 22: Comutação
Comutação de pacotes:
Vantagens:
Uso otimizado do meio
Ideal para dados – Erros recuperados no enlace onde ocorreram
Dividir uma mensagem em pacotes e transmiti-los simultaneamente reduz o atraso de transmissão total da mensagem

## Slide 23: Comutação
Comutação de pacotes:
Dividir uma mensagem em pacotes e transmiti-los simultaneamente reduz o atraso de transmissão total da mensagem

## Slide 24: Comutação
Comutação de pacotes:
Desvantagens:
Sem garantias de banda, atraso e variação do atraso (jitter)
Por poder usar diferentes caminhos, atrasos podem ser diferentes
Ruim para algumas aplicações tipo voz e vídeo
Overhead de cabeçalho
Disputa nó-a-nó
Atrasos de enfileiramento e de processamento a cada nó

## Slide 25: Comutação
Comutação de pacotes:
Jitter ???? !!
Jitter é a diferença no atraso entre os pacotes de uma mesma transmissão.
Importante: Jitter não é o atraso!

## Slide 26: Comutação
Comutação de pacotes:
Pode ainda ser efetuada de duas formas distintas:
DATAGRAMA
CIRCUITO VIRTUAL

## Slide 27: Comutação
Comutação de pacotes:
DATAGRAMA
Cada pacote tem um tratamento independente, sem qualquer ligação com o tratamento dado nos nós aos pacotes anteriores.
Assim os pacotes , devidamente numerados com número de sequência pelo emissor, transportam sempre consigo informação relativa ao endereço do destinatário e do remetente da mensagem.

## Slide 28: Comutação
Comutação de pacotes:
DATAGRAMA

## Slide 29: Comutação
Comutação de pacotes:
CIRCUITO VIRTUAL
Antes de se iniciar a transmissão dos dados propriamente ditos, tem lugar uma fase que designaremos por " call setup ", em que é definida uma rota ou caminho (Circuito Virtual) para os pacotes, através dos vários nós intermédios até ao destino final.

## Slide 30: Comutação
Comutação de pacotes:
CIRCUITO VIRTUAL

## Slide 31: Comutação
Comutação de pacotes:
CIRCUITO VIRTUAL
Existe um tempo consumido no início da transmissão para estabelecimento do circuito virtual.
Após este tempo existe transmissão contínua de dados com menor variação de tempo de transmissão

## Slide 32: Comutação
Comutação de pacotes:
Circuito virtual
Vantagens:
Uso otimizado do canal
melhor controle da qualidade de transmissão com menor delay e jitter.
Permite QOS (quality of service)

## Slide 33: Comutação
Comutação de pacotes:
Circuito virtual
Desvantagens:
Em situação de congestionamento se comporta como uma rede de pacotes operando em datagramas (broadcast ou difusão pura).

## Slide 34: Comutação
Comparativo.

## Slide 35: Comutação
Desafio!!!!
Na locomoção de dados utilizando-se a Internet, onde a transmissão é dividida em pacotes e se dá por meio de enlaces e comutadores, a abordagem na qual os recursos necessários — tais como buffers e taxa de transmissão — são reservados pelo período da sessão da comunicação ao longo do caminho é denominada
A comutação de pacotes
B comutação por circuito virtual
C reserva de pacotes
D comutação de circuitos
E multiplexação de canais de comunicação

## Slide 36: Comutação
Desafio!!!!
Os tipos de comutação em redes de computadores podem ser de circuitos, de mensagens e de pacotes. Assinale a opção que associa corretamente o tipo de comutação e sua característica.
A comutação de mensagens: possui caminho físico dedicado
B comutação de pacotes: desperdício de banda durante períodos de silêncio
C comutação de circuitos: caminho físico dedicado opcional
D comutação de circuitos: reserva de largura de banda dinâmica
E comutação de pacotes: não possui caminho físico dedicado