## Slide 1: Redes de comunicação Aula 09 - Família tCP/IP
Prof. Msc. Diovani Milhorim

## Slide 2: Família TCP/IP
Os protocolos Tcp (transporte control protocol) e Ip (internet protocol) são os mais conhecidos de uma família de protocolos que se comumente é chamadada de familia tcp/ip.

## Slide 3: Família TCP/IP

## Slide 4: Família TCP/IP
Protocolos de camada física.
Responsáveis pelo acesso a ao meio físico de acordo com a tecnologia de rede adotada.
Ethernet
Token ring
Wifi
Token bus.
Outros...

## Slide 5: Família TCP/IP
Protocolos da camada de Internet (rede)

## Slide 6: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
Responsáveis pelo endereçamento lógico e por descoberta de endereços e rotas.
IP – internet protocol
ARP – Address resolution protocol
RARP – Reverse address resolution protocol
ICMP – Inter control message protocol
Outros.

## Slide 7: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
ICMP: Internet Control Message Protocol, é um protocolo integrante do Protocolo IP, definido pelo RFC 792, e utilizado para fornecer relatórios de erros à fonte original.
Qualquer computador que utilize IP precisa aceitar as mensagens ICMP e alterar o seu comportamento de acordo com o erro relatado. Os gateways devem estar programados para enviar mensagens ICMP quando receberem datagramas que provoquem algum erro ou quando requisitados.

## Slide 8: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
ICMP:

## Slide 9: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
ICMP: As mensagens ICMP geralmente são enviadas automaticamente em uma das seguintes situações:
Um pacote IP não consegue chegar ao seu destino (i.e. Tempo de vida do pacote expirado)
O Gateway não consegue retransmitir os pacotes na frequência adequada (i.e. Gateway congestionado)
O Roteador ou Encaminhador indica uma rota melhor para a máquina a enviar pacotes.
Ferramentas comumente usadas em Windows baseadas nesse protocolo são: Ping e Tracert.

## Slide 10: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
ARP - Address Resolution Protocol é um protocolo usado para encontrar um endereço Ethernet (MAC) a partir do endereço IP.
O emissor difunde em broadcast um pacote ARP contendo o endereço IP de outro host e espera uma resposta com um endereço MAC respectivo. O ARP permite que o endereço IP seja independente do endereço Ethernet.

## Slide 11: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
ARP -

## Slide 12: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
RARP - Reverse Address Resolution Protocol ] ou Protocolo de Resolução Reversa de Endereços associa um endereço MAC conhecido a um endereço IP.

## Slide 13: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
IP - Internet protocol é responsável pelo endereçamento de datagramas na rede. Deve conter especificações do emissor e do destinatário da informação.
Toda informação que venha dos níveis superiores da rede com destino a outro host deverá obrigatoriamente ser encapsulada em um datagrama IP.

## Slide 14: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
IP -

## Slide 15: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
IP - Formato do datagrama

## Slide 16: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
IP - campos do datagrama
VERS: versão do protocolo IP que foi usada para criar o datagrama (4bits)
HLEN: comprimento do cabeçalho, medido em palavras de 32 bits (4 bits)
TOTAL-LENGTH: este campo guarda o comprimento do datagrama medido em bytes, incluindo cabeçalho e dados.
SERVICE-TYPE: este campo especifica como o datagrama poderia ser manejado e dividido em cinco subcomandos
IDENTIFICATION, FLAGS e FRAGMENTS: estes três campos controlam a fragmentação e a união dos datagramas.

## Slide 17: Família TCP/IP
Protocolos de camada de rede ou internet
IP - campos do datagrama
TTL(Time To Live): especifica o tempo em segundos que o datagrama está permitido a permanecer no sistema Internet.
PROTOCOL: especifica qual protocolo de alto nível foi usado para criar a mensagem que está sendo transportada na área de dados do datagrama.
HEADER-CHECKSUM: assegura integridade dos valores do cabeçalho.
SOURCE AND DESTINATION IP ADDRESS: especifica o endereço IP de 32 bits do remetente e receptor.
OPTIONS: é um campo opcional.

## Slide 18: Família TCP/IP
Protocolos da camada de Transporte

## Slide 19: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Transporte
Responsáveis pelo gerenciamento da comunicação entre dois pontos remotos. Definindo portas e coordenando volume de transmissão. Existem apenas dois protocolos nesta camada do modelo TCP/IP
TCP - Transmmission Control Protocol
UDP - User Datagram Protocol

## Slide 20: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Transporte
TCP - Transmmission Control Protocol
Protocolo orientado à conexão.
Estabelece conexão lógica entre os dois sistemas envolvidos na comunicação
Responsável pelo controle de retransmissões, fluxo e congestionamento.
Define portas para identificar os aplicativos envolvidos na transmissão.

## Slide 21: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Transporte
TCP - Transmmission Control Protocol
TCP foi construído sobre a abstração de CONEXÃO, na qual os objetos a serem identificados são conexões de circuitos virtuais e não portas individuais. As conexões são identificadas por um par de "endpoints".
Um endpoint é um par de inteiros (host,port), onde host é o endereço IP para um computador e Port é uma porta TCP nesse computador.
Exemplo: 128.10.2.3.25 especifica a porta TCP número 25 na máquina como o endereço IP 128.10.2.3.

## Slide 22: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Transporte
TCP - Campos do segmento TCP

## Slide 23: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Transporte
TCP - Campos do segmento TCP
Porta Fonte e Destino: estes campos no cabeçalho TCP contêm os números de portas TCP que identificam os programas de aplicação dos extremos de uma conexão.
Número de sequência (32 bits): identifica a posição no fluxo de bytes do segmento enviado pelo transmissor.
Número de Reconhecimento(32 bits): Os reconhecimentos sempre especificam o número do próximo byte que o receptor espera receber.
Offset: contém um inteiro que especifica o início da porção de dados do segmento.
RES: reservado para uso futuro.

## Slide 24: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Transporte
TCP - Campos do segmento TCP
FLAGS - Definem o estado da conexão lógica
Bits de esquerda a Direita:
URG - Campo de ponteiro Urgente é válido
ACK - Campo de Reconhecimento é válido
PSH - Este segmento solicita um PUSH
RST - Reset da conexão
SYN - Sincroniza números de seqüências
FIN - O transmissor chega ao fim do fluxo de bytes.

## Slide 25: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Transporte
TCP - Campos do segmento TCP
WINDOW: através deste campo o software TCP indica quantos dados ele tem capacidade de receber em seu buffer.
CHECKSUM: é usado para verificar a integridade tanto do cabeçalho como dos dados do segmento TCP.
URGENT POINTER: TCP através deste campo permite que o transmissor especifique que alguns dados são urgentes, isto significa que os dados serão expedidos tão rápido quanto seja possível.
OPTIONS: o software TCP usa este campo para se comunicar com o software do outro extremo da conexão.
CHECKSUM: é usado para verificar a integridade tanto do cabeçalho como dos dados do segmento TCP.

## Slide 26: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Transporte
UDP - User Datagram Protocol
UDP provê um serviço sem conexão não confiável, usando IP para transportar mensagens entre duas máquinas.
Este protocolo, igualmente o TCP, provê um mecanismo que o transmissor usa para distinguir entre múltiplos receptores numa mesma máquina.

## Slide 27: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Transporte
UDP - Campos do segmento UDP

## Slide 28: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Transporte
UDP - Campos do segmento UDP
Source and Destination Ports: estes campos contêm os números de portas fonte e destino do protocolo UDP. A porta fonte é opcional, quando é usada ela especifica a porta a qual uma resposta poderia ser enviada, se não é usada contém zeros.
Length: contém um contador de bytes no datagrama UDP. O valor mínimo é oito, sendo este só o comprimento do cabeçalho.
Checksum: Este campo é opcional. Um valor de zero indica que o checksum não é computado.

## Slide 29: Família TCP/IP
Protocolos da camada de Aplicação

## Slide 30: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Aplicação
São os protocolos utilizados para estabelecer comunicação entre os softwares do usuário (ou sistema) e a camada de transporte do modelo TCP/IP.
Definem o formato do pacote a ser construído pela aplicação para que consiga enviar e receber dados e se comunicarem com os servidores que operam os serviços de redes a serem utilizados.
HTTP
FTP
DNS
POP/SMTP/IMAP
outros...

## Slide 31: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Aplicação
HTTP: hyper text tranport protocol.
HTTP - HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto)é utilizado para transferência de páginas dinâmicas na rede mundial de computadores, a World Wide Web. Também transfere dados de hiper-mídia (imagens, sons e textos).
Utiliza geralmente a porta 80, podendo esta ser alterada de acordo com a implementação e configuração do servidor de páginas http.
Se Utiliza do protocolo TCP de camada de tranporte

## Slide 32: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Aplicação
FTP: File Transfer Protocol
O FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de transferência de arquivos) oferece um meio de transferência e compartilhamento de arquivos remotos.
Modos de operação:
Ativo : controle usa porta 20 e dados usa porta 21
Passivo : controle usa porta 20 e dados usa porta alta aleatória.
Utiliza protocolo TCP na camada de transporte.

## Slide 33: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Aplicação
DNS: Domain Name Service
O protocolo Domain Name Service (DNS) é responsável pela tradução de endereços IPS númericos (IPV4 e IPV6) em nomes de domínio.
ex: portal.facthus.edu.br → 189.112.118.250
Utiliza porta 53/TCP e UDP

## Slide 34: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Aplicação
POP : Post Office Protocol
Protocolo de recebimento de e-mail que realiza download de mensagens do servidor e acondiciona estas mensagens na máquina local.
Utiliza porta 110 e 995 (segura)
Faz uso do protocolo TCP como protocolo de transporte.

## Slide 35: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Aplicação
IMAP : Internet Message Access Protocol
Protocolo de recebimento de e-mail que mapeia as pastas do usuário no servidor e disponibiliza para acesso local.
Utiliza porta 143 e 993 (segura)
Faz uso do protocolo TCP como protocolo de transporte.

## Slide 36: Família TCP/IP
Protocolos de camada de Aplicação
SMTP : Simple Mail Transfer Protocol
Protocolo de envio de e-mail utilizado pelo agente do serviço para localizar e encaminhar a mensagem ao sistema e usuário destinatários.
Utiliza porta 587 e 465 (segura)
Faz uso do protocolo TCP como protocolo de transporte.

## Slide 37: DESAFIO !!!!
Ao escanear uma rede em busca de vulnerabilidades que pudesse explorar, um hacker recebeu respostas das portas 80, 25 e 110. Nestas condições, ele pôde deduzir que:
Não há serviços vulneráveis na rede.
Há um servidor FTP anônimo na rede.
Há um Hub segmentando a rede.
Há um filtro de pacotes configurado para bloquear qualquer tipo de processo exploratório desta rede.
Estão disponíveis na rede um servidor WEB, um SMTP e um POP3.

## Slide 38: DESAFIO !!!!
Em um modelo TCP/IP de quatro camadas, os protocolos ICMP, UDP, SMTP e DNS, se situam, correta e respectivamente, nas camadas
internet, transporte, aplicação e aplicação
aplicação, transporte, aplicação e internet
internet, transporte, aplicação e internet
transporte, transporte, acesso ao meio e aplicação
internet, transporte, aplicação e aplicação.

## Slide 39: DESAFIO !!!!
O serviço de Voz sobre IP (VoIP) requer qualidade de serviço suficiente para que os usuários possam realizar a comunicação de forma semelhante ao serviço de telefonia tradicional. Para prover essa qualidade de serviço, o VoIP utiliza, para a transferência do fluxo de áudio, o protocolo da camada de Aplicação do modelo TCP/IP denominado
RTP
DCCP
TCP
IP
UDP